Einteilung der Gefahrgüter

| Klasse | Bezeichnung | Beispiele aus dem Hochbau |
| --- | --- | --- |
| 1 | Explosive Stoffe und Gegenstände mit Explosivstoffen | Kartuschen für Nagelschussgeräte (heute i. d. R. nicht mehr anzutreffen) |
| 2 | Verdichtete, verflüssigte oder unter Druck gelöste Gase | Acetylen-Schweißgas, Propan, Butan, Wartungssprays, Montageschäume |
| 3 | Entzündbare flüssige Stoffe | Benzin, Diesel, Bitumen, Schalöl, Klebstoffe, Holzschutzmittel, Rostschutzmittel, Lacke |
| 4.1 | Entzündbare feste Stoffe | Mit Öl oder Lösemittel verunreinigte feste Stoffe (Lappen, Verpackungen etc.) |
| 4.2 | Selbstentzündliche Stoffe | Keine Relevanz im Bau |
| 4.3 | Stoffe, die in Berührung mit Wasser entzündbare Gase Entwickeln | Keine Relevanz im Bau |
| 5.1 | Entzündend (oxidierend) wirkende Stoffe | Keine Relevanz im Bau |
| 5.2 | Organische Peroxide | Härter für Styrol, Methylmethacrylat |
| 6.1 | Giftige Stoffe | Härter für Styrol, Zweikomponentenkleber, chlorierte Kohlenwasserstoffe (Lösemittel) |
| 6.2 | Ansteckungsgefährliche Stoffe | Keine Relevanz im Bau |
| 7 | Radioaktive Stoffe | (Messgeräte und Sonden, sehr selten) |
| 8 | Ätzende Stoffe | Alkalische Reiniger, Betonlöser, Epoxidhärter Betonschleierentferner, Batteriesäure |
| 9 | Verschiedene gefährliche Stoffe und Gegenstände | Freies Asbest, Epoxidharze, Vergussmassen |