| Unterweisungsnachweis |
| --- |
| Thema: Arbeiten mit flurbedienten Kranen |
| Firma |  |
| Abteilung |  |
| Vorgesetzter |  |
| Mitarbeiter |  |

| Arbeiten mit flurbedienten Kranen: | Nur mit folgender persönlicher Schutzausrüstung: Sicherheitsschuhe Schutzhandschuhe Schutzhelm, sofern erforderlich |
| --- | --- |
|  | Vor Beginn der Arbeiten: Funktionskontrolle des Krans (speziell der Bremsen) |
|  | Nicht zwischen Last und festen Teilen der Umgebung aufhalten (Quetschgefahr) |
|  | Last nicht rückwärts führen (Stolpergefahr) |
|  | Lasten möglichst nicht über Personen führen, in keinem Fall bei kraftschlüssigen Anschlagmitteln (z. B. Magneten, Vakuumhebern, Blechklemmen) |
|  | Gefährdung von Kollegen durch Lastbewegung vermeiden |
|  | Lastbewegung stets beobachten, bei Sichtbehinderung Einweiser hinzuziehen |
| Anschlagen von Lasten: | Tragfähigkeit beachten |
|  | Spreizwinkel beim Anschlagen mit Gehängen nicht größer 120° |
|  | Zur Anpassung der Kettenlänge nur zugelassene Kettenkürzer verwenden |
|  | Ablegereife Anschlagmittel der weiteren Benutzung entziehen |
|  | Seile und Hebebänder bei scharfkantigen Lasten nicht ohne Kantenschutz einsetzen |
|  | Lange schlanke Teile nur mittels Schnürgang oder unter Verwendung von Traversen anschlagen |
|  | Bei Auswahl und Positionierung der Anschlagmittel: Lastschwerpunkt beachten |
|  | Beim Anheben der Last darauf achten, dass sich niemals Hände zwischen Anschlagmittel und Last befinden (Quetschgefahr) |

Datum:			....................................................	..................................................

Unterschrift des Unterweisenden	Unterschrift des Unterwiesenen