### Beispiel für eine Betriebsanweisung zum Schweißen

BETRIEBSANWEISUNG

1 ANWENDUNGSBEREICH

Schweißtechnische Arbeiten in Bereichen mit Brandgefahr nach Abschnitt 3.8.4

2 GEFAHREN

Wegfliegende oder abtropfende heiße Metall- oder Schlacketeilchen Wärmeleitung Sekundärflammen bei Autogenarbeiten an Rohrleitungen

3 VERHALTENSREGELN

Festlegen des brandgefährdeten Bereiches Absprache der Sicherheitsmaßnahmen mit dem Auftraggeber Informieren über Brandmeldeeinrichtungen Beginn der schweißtechnischen Arbeiten nach Durchführung der Sicherheitsmaßnahmen

4 SICHERHEITSMASSNAHMEN

Entfernen sämtlicher beweglicher Stoffe und Gegenstände, die sich durch schweißtechnische Arbeiten in Brand setzen lassen Entfernen fester brennbarer Einrichtungen, z.B. Umkleidungen und Isolierungen, soweit baulich und betriebstechnisch durchführbar Abdecken verbleibender brennbarer Gegenstände, z.B. Holzbalken oder Kunststoffteile, mit geeigneten Materialien Abdichten von Öffnungen, Fugen, Ritzen, Rohröffnungen mit nichtbrennbaren Stoffen, z.B. Gips, Mörtel Kontrolle auf Brandentstehung durch einen Brandposten mit geeigneten Feuerlöscheinrichtungen, z.B. Feuerlöschern, angeschlossenem Wasserschlauch Vorhalten einer Brandwache für angemessenen Zeitrahmen nach Beendigung der schweißtechnischen Arbeiten

5 VERHALTEN BEI BRANDENTSTEHUNG

Einstellen der schweißtechnischen Arbeit Unverzüglicher Löschangriff durch den Brandposten, Alarmierung der Feuerwehr und innerbetriebliche Weitergabe des Alarms Warnung in der Nähe tätiger Personen

6 VERHALTEN BEI UNFÄLLEN, ERSTE HILFE

In Brand geratene Kleidung mit Handschuhen, Löschdecke ersticken Gegebenenfalls Alarmierung der Rettungsdienste (Tel. ....................................)

7 MITZUFÜHRENDE ARBEITSMITTEL

Geeignete Feuerlöscheinrichtungen, z.B. Feuerlöscher, Wasserschlauch, Löschdecken (DIN 14 155, DIN EN 1869) Gegebenenfalls mobile Brandmeldeeinrichtungen, Funktelefon Materialien zum Abdecken, z.B. feuerfeste Abdeckmatten Materialien zum Abdichten, z.B. Gips, Mörtel

Datum: Unterschrift: